Toruń, 2021-08-09

L.dz. SSM.DZP.200.82.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę łóżka do transportu chorych w pozycji leżącej dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 04.08.2021 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej  na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko/wózek do transportu chorych w pozycji lezącej pacjenta, fabrycznie nowy, rok prod. 2018?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Łóżko do transportu chorych w pozycji leżącej

Producent/Firma:……………………………

Typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| L.p. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, oparta na 2 ruchomych kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). | TAK |  |  |
|  | Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. | TAK |  |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem. | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 317 kg. | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita wózka | 2250 mm ± 50 mm |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami | 775 mm ± 50 mm |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami | 965 mm ± 50 mm |  |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 205 cm, szerokość min. 76 cm | TAK |  |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy min. 30 cm. Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża. | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 4 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z 4 stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne, chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości min. 35 cm i długości min. 145 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Uchwyty zwalniające barierki boczne zlokalizowane z obu końców leża | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą pojedynczej dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). | TAK |  |  |
|  | Leże wózka wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców i segmentu nóg. | TAK |  |  |
|  | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie min. od 0(-85( ± 5o sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka. | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Dodatkowa manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężynami gazowymi (w przypadku braku zasilania) | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu nóg w zakresie min. 0(-40(. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa manualna regulacja opuszczania segmentu nóg. | TAK |  |  |
|  | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie. | TAK |  |  |
|  | W momencie braku zasilania możliwość przejścia na regulację hydrauliczno-mechaniczną. | TAK |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (17( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | TAK |  |  |
|  | Panel centralny sterujący funkcjami elektrycznymi dla personelu med. zlokalizowany na końcu leża od strony nóg. | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych na panelu centralnym, w celu uniemożliwienia zmiany ustawień przez pacjenta. | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Panele sterowania funkcjami elektrycznymi dla pacjentów umieszczone na obu wewnętrznych stronach barierek bocznych. | TAK |  |  |
|  | Podświetlane przyciski funkcji elektrycznych w momencie aktywacji funkcji na panelu centralnym jak i na panelach sterujących dla pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | TAK |  |  |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | TAK |  |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK |  |  |
|  | Klasa szczelności min. IPX6 | TAK |  |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, jednoczęściowy, w pokrowcu poliuretanowym Dartex, z tkaniny rozciągliwej w 4 kierunkach, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości 10 cm, niepalny, dopasowany do długości leża. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK |  |  |
|  | Półka na defibrylator, z możliwością montażu/demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na pompę/akcesoria montowany od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 41. | Okres gwarancji na wózek | Min. 24 miesiące |  |  |
| 42. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
| 43. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |  |
| 44. | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |  |
| 45. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do transportu chorych w pozycji leżącej | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |

„ ,a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Łóżko do transportu chorych w pozycji leżącej

Producent/Firma:……………………………

Typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| L.p. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty. Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta o konstrukcji na zasadzie pantografu. | TAK |  |  |
| 3. | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK |  |  |
| 4. | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem) | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK |  |  |
| 7. | Długość całkowita wózka: 2170mm±10mm | TAK |  |  |
| 8. | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami: 735mm±10mm | TAK |  |  |
| 9. | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami: 790mm±10mm | TAK |  |  |
| 10. | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min.1930 mm, szerokość min.620 mm | TAK |  |  |
| 11. | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |  |
| 12. | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min 120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK |  |  |
| 13. | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 190 mm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem, min.jedno koło antystatyczne oznaczone kolorem | TAK |  |  |
| 14. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 560mm – 860mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |  |
| 15. | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK |  |  |
| 16. | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |  |
| 17. | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  |  |
| 18. | Barierki boczne chromowane, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |
| 19. | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90((5( | TAK, |  |  |
| 20. | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (16( przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK, |  |  |
| 21. | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna z obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |
| 22. | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |  |
| 23. | Uchwyty na worki urologiczne | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |  |
| 25. | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości min. 8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 26. | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 27. | Okres gwarancji na wózek | Min. 24 miesiące |  |  |
| 28. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Min. 1 przegląd/rok |  |  |
| 29. | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK, |  |  |
| 30. | Certyfikaty/Deklaracja zgodności | TAK, |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do transportu chorych w pozycji leżącej | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulęgają zamianie.

Dnia 09.08.2021 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.