Toruń, 2022-09-16

L.dz. SSM.DZP.200.164.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, procesora tkankowego, kriostatu.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że wykreśla zapis o następującej treści: „

1) w Rozdziale 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”, w ust.1.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Przedmiotem zamówienia jest  dostawa mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, procesora tkankowego, kriostatu w rozbiciu na części: 1) Mikroskopy – część 1, 2) Wirówki laboratoryjne  – część 2, 3) Procesor tkankowy – część 3, 4) Kriostat – cześć 4 dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, który stanowi również formularz asortymentowo-cenowy. Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub pozwolenie wydane przez Radę lub Komisję Europejską”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Przedmiotem zamówienia jest  dostawa mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, procesora tkankowego, kriostatu w rozbiciu na części: 1) Mikroskop – część 1, 2) Wirówki laboratoryjne  – część 2, 3) Procesor tkankowy – część 3, 4) Kriostat – cześć 4, 5) Mikroskop diagnostyczny – część 5, 6) Mikroskop laboratoryjny – część 6 dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, który stanowi również formularz asortymentowo-cenowy.”,

2) w Rozdziale 19  – „Opis sposób obliczenia ceny oferty”, w ust.19.5 „Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Część 3,4,

a)cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT

Część 1,2

a) cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT

b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Część 1,2,3,4,5,6

a)cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT”,

3)w  Załączniku nr 1- formularz asortymentowo-cenowy” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Część 1 – Mikroskopy

1.Mikroskop

Parametry:

## 1. Baza mikroskopu.

- Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym

- Potencjometr zmiany intensywności oświetlenie w przedniej części statywu

- Współosiowe śruby mikro i makrometryczna. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr.

## 2. Oświetlenie

- oświetlacz diodowy LED o mocy min.14W

- Kondensor apertura numeryczna NA= min.1,40

- oświetlenie wg systemu Koehlera.

## 3. Optyka

- w systemie korekcji do nieskończoności

- długość optyczna obiektywów 45mm.+/- 10%

4. Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów.

5. Ergonomiczna nasadka okularowa

- trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.26,5

- o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni,

- z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm.

## 6. Stolik manualny,

- zakres przesuwu minimum 75x50mm, z uchwytem na dwa preparat o wymiarach min.75x25mm,

## 7. Okulary

- z osłonkami gumowymi powiększenie 10x,

- numer pola min. 26,5,

8. Obiektywy o długości optycznej 45mm +/- 10%, wymagane: typ / powiększenie / minimalna apertura / minimalna odległość robocza (WD)

- Plan apochromatyczny 10x/0,4 / WD 3,1mm

- Plan apochromatyczny olejowy 40x/1,40 / WD 0,13mm

- Plan achromatyczny 50x olejowy`, z przysłoną irysową, regulowana apertura numeryczna w zakresie NA=0,5-0,9; odległość robocza 0.2 mm, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka

- Plan apochromatyczny olejowy 100x/1,45 / WD 0,13mm

9. Kolorowa kamera cyfrowa

- rozdzielczość minimum 4100 x 2100 pixeli  TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- Wielkość elementu światłoczułego co najmniej 1 cal – TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- binning 2x2

- zakres dynamiki 10 bit

- zakres czasu ekspozycji od 27 mikrosekund do 15 s

- czas odświeżania: min. 33 fps przy rozdzielczości 4K, min. 64 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- mocowanie na gwint typu C

- telewizor OLED 55 cali 4K

10. Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek imersyjny 100ml

11. Mikroskop posiada certyfikat CE IVD

12. Gwarancja 24 miesiące

- Mikroskop diagnostyczny

Parametry:

- Mikroskop badawczy o budowie modułowej

- Nowoczesny, stabilny statyw o trwałej budowie do stołu ze sterowaniem z prawej strony

- Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametrów oświetlenia i powiększenie wprowadzonego  obiektywu

- Ergonomiczny układ ustawiania ostrości - pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem

- Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika

- Regulowana przysłona polowa

- Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz.

- Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola

- Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu

- Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia

- Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu

- System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

- Ergonomiczna nasadka okularowa o pochyleniu w zakresie min.10-30 stopni

- Okulary 10x o polu widzenia min.22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych

- Muszle oczne do okularów

- Kondensor  z wyskalowanymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów

- Uchwyt rewolwerowy na min. 6 obiektywów

- Obiektywy o długości optycznej 60 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.17,1 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.16,0 mm

- Obiektyw klasy Plan Apochromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza. Min.0,8 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0,66 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 60x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min,3 mm

- Mikroskopowy adapter optyczny do kamery dopasowany do wielkości matrycy

- Kolorowa kamera mikroskopowa 4K

  - Wyjścia USB3, HDMI, WiFi, GE

  - Rozdzielczość 3840x2160

  - Wielkość matrycy min.1/1,8”

  - Tryb wyświetlania na żywo min.60FPS w pełnej rozdzielczości

  - Zapis obrazów na karcie pamięci (dołączona karta min.32GB)

  - Możliwość podłączenia do monitora bez pośrednictwa komputera

  - Sterowanie funkcjami kamery za pomocą dołączonej myszki za pośrednictwem menu ekranowego

  - Wbudowane w menu ekranowe zaawansowane pomiary

  - Możliwość podłączenia do komputera za pośrednictwem USB3 lub WiFi (kabel USB i WiFi dołączone)

  - Oprogramowanie komputerowe do zaawansowanej analizy obrazów

  - Darmowe oprogramowanie na smartphone do podglądu obrazu z kamery (Android APP)

- Monitor (telewizor) 4K

  - Technologia OLED

  - Wielkość ekranu 65”

  - Rozdzielczość min.3840x2160

  - Częstotliwość odświeżania 120Hz

  - Złącze HDMI

  - Kabel HDMI min. 4K, min. 60Hz,  10 mb

- Stojak podłogowy do monitora (telewizora)

  - Na podstawie jezdnej z 4 skrętnymi kołami z funkcją blokady

  - Przystosowany do monitora (telewizora) 65”

  - Dopuszczalne obciążenie  min. 45 kg

  - Regulacja wysokości monitora w zakresie 112-152 cm

  - Dwie niezależne półki z regulacją wysokości

  - Wykonany ze stali

- Listwa przeciwprzepięciowa

- Certyfikat In Vitro

- Wyposażenie w polaryzację do badań amyloidów

- Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w języku polskim

# 3.Mikroskop laboratoryjny

Parametry:

    - Stabilny ergonomiczny statyw

    - Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametry oświetlenia i powiększenie wprowadzonego  obiektywu

    - Pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem

    - Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika

    - Regulowana przysłona polowa

    - Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz.

    - Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola

    - Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu

    - Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia

    - Stolik z mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu

    - System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

    - Nasadka binokularowa o kącie pochylenia 45 stopni

    - Okulary 10x o polu widzenia min.20 mm z regulacją dioptryjną

    - Kondensor Abbego

    - Uchwyt rewolwerowy na min.5 obiektywów

    - Obiektywy o długości parfokalnej 60 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.30 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.7 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.1.2 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0.65 mm

    - Filtr blokujący nadmiar światła niebieskiego

    - Wieszak do zwijania kabla z tyłu statywu

    - Certyfikat In Vitro

    - Gwarancja 24 miesiące

    - Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop z pkt 1 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikroskop diagnostyczny z pkt 2 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikroskop laboratoryjny z pkt. 3 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 – Wirówki laboratoryjne

Parametry:

- Poziom hałasu – 50dB

- Zakres czasowy 1 – 99 minut

- Prędkość 300 – 4000 obr/min

- Max przyspieszenie RPM/RCF : 4000rpm/2504 x g

- Wirnik horyzontalny na minimum 24 miejsca

- Wkładki redukcyjne dla probówek ϕ17 x 72 mm i 12 x 75 mm

- Posiada blokadę pokrywy.

- Posiada znak CE

- Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówki laboratoryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Część 3 – Procesor tkankowy

| Lp. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | pojemność min. 300 kasetek |
| 2 | pojemność butli odczynnikowych min. 5 l |
| 3 | trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65°C o pojemności min 5,5 litrów każda |
| 4 | stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę |
| 5 | komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu |
| 6 | komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek |
| 7 | komora wyposażona w czujnik przepełnienia |
| 8 | komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy |
| 9 | urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki |
| 10 | urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić posiadane przez Zamawiającego kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mm |
| 11 | urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika w języku polskim |
| 12 | system kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia |
| 13 | możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w komorze do 35°C |
| 14 | system automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania |
| 15 | wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika |
| 16 | system automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu |
| 17 | min. dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 18 | dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 19 | trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 20 | miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami |
| 21 | urządzenie wyposażone w min. jedno złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika |
| 22 | możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od minimum 1 min. do 99 godzin 59 min |
| 23 | możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika |
| 24 | możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika |
| 25 | możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników |
| 26 | graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie |
| 27 | możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie |
| 28 | wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych |
| 29 | system awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia |
| 30 | układ kontroli filtra węglowego |
| 31 | kosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetek |
| 32 | urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie |
| 33 | Wymiary 730 x 600 x 1400 (szer. x gł. x wys) ( +/- 10%) |
| 34 | Waga urządzenia bez odczynników max. 130 kg |
| 35 | Gwarancja 24 m-ce |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor tkankowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 4 – Kriostat

| Lp. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. |
| 3 | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. |
| 4 | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. |
| 5 | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. |
| 6 | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -30°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). |
| 7 | Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. |
| 8 | Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30 °C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. |
| 9 | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. |
| 10 | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. |
| 11 | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. |
| 12 | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. |
| 13 | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: Od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm |
| 14 | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. |
| 15 | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. |
| 16 | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). |
| 17 | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm. |
| 18 | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. |
| 19 | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. |
| 20 | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. |
| 21 | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. |
| 22 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). |
| 23 | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. |
| 24 | Waga urządzenia minimum 130 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) |
| 25 | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm Wysokość: max. 1200 mm |
| 26 | Gwarancja 24 m-ce |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„,  a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 1 – Mikroskop

Parametry:

## 1. Baza mikroskopu.

- Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym

- Potencjometr zmiany intensywności oświetlenie w przedniej części statywu

- Współosiowe śruby mikro i makrometryczna. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr.

## 2. Oświetlenie

- oświetlacz diodowy LED o mocy min.14W

- Kondensor apertura numeryczna NA= min.1,40

- oświetlenie wg systemu Koehlera.

## 3. Optyka

- w systemie korekcji do nieskończoności

- długość optyczna obiektywów 45mm.+/- 10%

4. Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów.

5. Ergonomiczna nasadka okularowa

- trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.26,5

- o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni,

- z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm.

## 6. Stolik manualny,

- zakres przesuwu minimum 75x50mm, z uchwytem na dwa preparat o wymiarach min.75x25mm,

## 7. Okulary

- z osłonkami gumowymi powiększenie 10x,

- numer pola min. 26,5,

8. Obiektywy o długości optycznej 45mm +/- 10%, wymagane: typ / powiększenie / minimalna apertura / minimalna odległość robocza (WD)

- Plan apochromatyczny 10x/0,4 / WD 3,1mm

- Plan apochromatyczny olejowy 40x/1,40 / WD 0,13mm

- Plan achromatyczny 50x olejowy`, z przysłoną irysową, regulowana apertura numeryczna w zakresie NA=0,5-0,9; odległość robocza 0.2 mm, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka

- Plan apochromatyczny olejowy 100x/1,45 / WD 0,13mm

9. Kolorowa kamera cyfrowa

- rozdzielczość minimum 4100 x 2100 pixeli  TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- Wielkość elementu światłoczułego co najmniej 1 cal – TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- binning 2x2

- zakres dynamiki 10 bit

- zakres czasu ekspozycji od 27 mikrosekund do 15 s

- czas odświeżania: min. 33 fps przy rozdzielczości 4K, min. 64 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- mocowanie na gwint typu C

- telewizor OLED 55 cali 4K

10. Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek imersyjny 100ml

11. Mikroskop posiada certyfikat CE IVD

12. Gwarancja 24 miesiące

Część 2 – Wirówki laboratoryjne

Parametry:

  - Poziom hałasu – 50dB

2.Zakres czasowy 1 – 99 minut

3.Prędkość 300 – 4000 obr/min

4.Max przyspieszenie RPM/RCF : 4000rpm/2504 x g

5.Wirnik horyzontalny na minimum 24 miejsca

6.Wkładki redukcyjne dla probówek ϕ17 x 72 mm i 12 x 75 mm

7.Posiada blokadę pokrywy.

8.Posiada znak CE

9.Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówki laboratoryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Część 3 – Procesor tkankowy

| Lp. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | pojemność min. 300 kasetek |
| 2 | pojemność butli odczynnikowych min. 5 l |
| 3 | trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65°C o pojemności min 5,5 litrów każda |
| 4 | stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę |
| 5 | komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu |
| 6 | komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek |
| 7 | komora wyposażona w czujnik przepełnienia |
| 8 | komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy |
| 9 | urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki |
| 10 | urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić posiadane przez Zamawiającego kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mm |
| 11 | urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika w języku polskim |
| 12 | system kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia |
| 13 | możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w komorze do 35°C |
| 14 | system automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania |
| 15 | wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika |
| 16 | system automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu |
| 17 | min. dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 18 | dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 19 | trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 20 | miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami |
| 21 | urządzenie wyposażone w min. jedno złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika |
| 22 | możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od minimum 1 min. do 99 godzin 59 min |
| 23 | możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika |
| 24 | możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika |
| 25 | możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników |
| 26 | graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie |
| 27 | możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie |
| 28 | wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych |
| 29 | system awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia |
| 30 | układ kontroli filtra węglowego |
| 31 | kosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetek |
| 32 | urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie |
| 33 | Wymiary 730 x 600 x 1400 (szer. x gł. x wys) ( +/- 10%) |
| 34 | Waga urządzenia bez odczynników max. 130 kg |
| 35 | Gwarancja 24 m-ce |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor tkankowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 4 – Kriostat

| Lp. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. |
| 3 | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. |
| 4 | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. |
| 5 | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. |
| 6 | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -30°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). |
| 7 | Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. |
| 8 | Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30 °C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. |
| 9 | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. |
| 10 | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. |
| 11 | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. |
| 12 | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. |
| 13 | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: Od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm |
| 14 | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. |
| 15 | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. |
| 16 | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). |
| 17 | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm. |
| 18 | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. |
| 19 | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. |
| 20 | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. |
| 21 | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. |
| 22 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). |
| 23 | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. |
| 24 | Waga urządzenia minimum 130 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) |
| 25 | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm Wysokość: max. 1200 mm |
| 26 | Gwarancja 24 m-ce |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 5 - Mikroskop diagnostyczny

Parametry:

- Mikroskop badawczy o budowie modułowej

- Nowoczesny, stabilny statyw o trwałej budowie do stołu ze sterowaniem z prawej strony

- Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametrów oświetlenia i powiększenie wprowadzonego  obiektywu

- Ergonomiczny układ ustawiania ostrości - pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem

- Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika

- Regulowana przysłona polowa

- Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz.

- Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola

- Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu

- Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia

- Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu

- System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

- Ergonomiczna nasadka okularowa o pochyleniu w zakresie min.10-30 stopni

- Okulary 10x o polu widzenia min.22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych

- Muszle oczne do okularów

- Kondensor  z wyskalowanymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów

- Uchwyt rewolwerowy na min. 6 obiektywów

- Obiektywy o długości optycznej 60 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.17,1 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.16,0 mm

- Obiektyw klasy Plan Apochromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza. Min.0,8 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0,66 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 60x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min,3 mm

- Mikroskopowy adapter optyczny do kamery dopasowany do wielkości matrycy

- Kolorowa kamera mikroskopowa 4K

  - Wyjścia USB3, HDMI, WiFi, GE

  - Rozdzielczość 3840x2160

  - Wielkość matrycy min.1/1,8”

  - Tryb wyświetlania na żywo min.60FPS w pełnej rozdzielczości

  - Zapis obrazów na karcie pamięci (dołączona karta min.32GB)

  - Możliwość podłączenia do monitora bez pośrednictwa komputera

  - Sterowanie funkcjami kamery za pomocą dołączonej myszki za pośrednictwem menu ekranowego

  - Wbudowane w menu ekranowe zaawansowane pomiary

  - Możliwość podłączenia do komputera za pośrednictwem USB3 lub WiFi (kabel USB i WiFi dołączone)

  - Oprogramowanie komputerowe do zaawansowanej analizy obrazów

  - Darmowe oprogramowanie na smartphone do podglądu obrazu z kamery (Android APP)

- Monitor (telewizor) 4K

  - Technologia OLED

  - Wielkość ekranu 65”

  - Rozdzielczość min.3840x2160

  - Częstotliwość odświeżania 120Hz

  - Złącze HDMI

  - Kabel HDMI min. 4K, min. 60Hz,  10 mb

- Stojak podłogowy do monitora (telewizora)

  - Na podstawie jezdnej z 4 skrętnymi kołami z funkcją blokady

  - Przystosowany do monitora (telewizora) 65”

  - Dopuszczalne obciążenie  min. 45 kg

  - Regulacja wysokości monitora w zakresie 112-152 cm

  - Dwie niezależne półki z regulacją wysokości

  - Wykonany ze stali

- Listwa przeciwprzepięciowa

- Certyfikat In Vitro

- Wyposażenie w polaryzację do badań amyloidów

- Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop diagnostyczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

# Część 6 - Mikroskop laboratoryjny

Parametry:

    - Stabilny ergonomiczny statyw

    - Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametry oświetlenia i powiększenie wprowadzonego  obiektywu

    - Pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem

    - Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika

    - Regulowana przysłona polowa

    - Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz.

    - Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola

    - Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu

    - Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia

    - Stolik z mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu

    - System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

    - Nasadka binokularowa o kącie pochylenia 45 stopni

    - Okulary 10x o polu widzenia min.20 mm z regulacją dioptryjną

    - Kondensor Abbego

    - Uchwyt rewolwerowy na min.5 obiektywów

    - Obiektywy o długości parfokalnej 60 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.30 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.7 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.1.2 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0.65 mm

    - Filtr blokujący nadmiar światła niebieskiego

    - Wieszak do zwijania kabla z tyłu statywu

    - Certyfikat In Vitro

    - Gwarancja 24 miesiące

    - Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop laboratoryjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 16.09.2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.