Toruń, 2023-02-03

L.dz. SSM.DZP.200.4.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę aparatury i wyposażenia sal chorych (I).

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 02.01.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania:

Część nr  2- Defibrylator

1- Pkt.20 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o czujnik RKO?

2- Pkt.27 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ciągłym zapisem EKG z ostatnich 16 godzin?

3- Pkt.35 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej przy uszkodzonym akumulatorze?

4- Pkt.39/40 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie 100-360J?

5- Pkt.47 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z analizą arytmii nie uwzględniająco wiek pacjenta?

6- Pkt.54 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym respiracji 0-150 odd./min?

7- Pkt.61 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym SpO2 20-254 uderz./min.?

8- Pkt.67 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym NIBP 10-270 mmHg?

Odpowiedź na pytania nr 1-8

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1, w części 2 –Defibrylator wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku Lub defibrylator z wydrukiem autotestu potwierdzającego jego wykonanie ale bez numeru seryjnego urządzenia. | TAK |  |  |
| INNE |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK | 7”- 0 pkt >7”- 20 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK |  |  |
| SPO2 |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| NIBP |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1. | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |  |
| 2. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku Lub defibrylator z wydrukiem autotestu potwierdzającego jego wykonanie ale bez numeru seryjnego urządzenia. | TAK |  |  |
| INNE |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | NIE |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK | 7”- 0 pkt >7”- 20 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 16 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | NIE |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10-100 do 360J | TAK |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10-100 do 360J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | NIE |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK |  |  |
| SPO2 |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu od 20 do 254 -300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| NIBP |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10 do 270- 290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 3.02.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.