Toruń, dnia 14.03.2023 r.

SSM.DZP.200.6.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę odczynników do badania zaburzeń odporności wraz z dzierżawą analizatora.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Załączniku nr 1 Formularz cenowy wykreśla się dotychczasową tabelę o następującej treści: „

Wymagania dla analizatora będącego przedmiotem dzierżawy:

| Lp. | Parametr przedmiotu zamówienia | Oferowany wymagany | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nowy nie starszy niż 2020 | TAK |  |
|  | Metoda pomiarowa: immunoturbidymetria. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w różnych płynach ustrojowych: surowicy, PMR, moczu. | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja oznaczeń i powtórzeń oznaczeń | TAK |  |
|  | Możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy oraz w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu przeciwciał poliklonalnych, testy rekomendowane przez Międzynarodową Grupę ds. Szpiczaka Plazmocytowego | TAK |  |
|  | Średnia wydajność 120 testów/godzinę. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja nadmiaru antygenu dla oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego odczytu kodów kreskowych: próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli za pomocą wbudowanego czytnika kodów. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania minimum dwóch zakresów mierzalnych kontroli. | TAK PODAĆ |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Trwałość odczynnika pozostawionego w chłodzonym rotorze odczynnikowym minimum 4 tygodnie | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne wykonywanie powtórzenia badania po przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Standaryzacja odczynników do oznaczania immunoglobulin i podklas IgG wg DA470k/IFCC. | TAK |  |
|  | Zarządzanie odczynnikami, informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika. | TAK |  |
|  | Co najmniej 30 pozycji na odczynniki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość oznaczania testów Hevylite IgG, IgA, IgM, w surowicy oraz FLC w surowicy, moczu i PMR. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania parametru CH50 | TAK |  |
|  | Co najmniej 50 pozycji na próbki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | System kontroli jakości z opcją graficzną: wykresy Levy-Jeningsa. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wymiary analizatora (szerokość x głębokość x wysokość): nie większe 1000mmx750mmx650mmm | TAK PODAĆ |  |
|  | Obecność systemu zabezpieczającego przed utratą danych – wyposażenie w UPS | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora i aplikacje odczynnikowe w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Usługi gwarancyjne lub serwisowe świadczone przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Jednorazowe kuwety pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. | TAK |  |
|  | Naprawa analizatora przez serwis Wynajmującego, w przypadku jego awarii, w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wynajmujący zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy. | TAK |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy (poza komputerem obsługującym program analizatora) umożliwiający dwustronną komunikację analizatora z LSI i przesyłanie danych. Zintegrowanie analizatora z siecią LIS na koszt wykonawcy | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania nowych testów pojawiających się w ofercie producenta w czasie trwania umowy | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

1.Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych oferta zostanie odrzucona bez dalszej

oceny

2. W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest on obligatoryjnie

wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści:

Wymagania dla analizatora będącego przedmiotem dzierżawy:

| Lp. | Parametr przedmiotu zamówienia | Oferowany wymagany | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nowy lub używany nie starszy niż 2020 | TAK |  |
|  | Metoda pomiarowa: immunoturbidymetria. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w różnych płynach ustrojowych: surowicy, PMR, moczu. | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja oznaczeń i powtórzeń oznaczeń | TAK |  |
|  | Możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy oraz w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu przeciwciał poliklonalnych, testy rekomendowane przez Międzynarodową Grupę ds. Szpiczaka Plazmocytowego | TAK |  |
|  | Średnia wydajność 120 testów/godzinę. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja nadmiaru antygenu dla oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego odczytu kodów kreskowych: próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli za pomocą wbudowanego czytnika kodów. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania minimum dwóch zakresów mierzalnych kontroli. | TAK PODAĆ |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Trwałość odczynnika pozostawionego w chłodzonym rotorze odczynnikowym minimum 4 tygodnie | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne wykonywanie powtórzenia badania po przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Standaryzacja odczynników do oznaczania immunoglobulin i podklas IgG wg DA470k/IFCC. | TAK |  |
|  | Zarządzanie odczynnikami, informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika. | TAK |  |
|  | Co najmniej 30 pozycji na odczynniki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość oznaczania testów Hevylite IgG, IgA, IgM, w surowicy oraz FLC w surowicy, moczu i PMR. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania parametru CH50 | TAK |  |
|  | Co najmniej 50 pozycji na próbki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | System kontroli jakości z opcją graficzną: wykresy Levy-Jeningsa. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wymiary analizatora (szerokość x głębokość x wysokość): nie większe 1000mmx750mmx650mmm | TAK PODAĆ |  |
|  | Obecność systemu zabezpieczającego przed utratą danych – wyposażenie w UPS | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora i aplikacje odczynnikowe w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Usługi gwarancyjne lub serwisowe świadczone przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Jednorazowe kuwety pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. | TAK |  |
|  | Naprawa analizatora przez serwis Wynajmującego, w przypadku jego awarii, w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wynajmujący zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy. | TAK |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy (poza komputerem obsługującym program analizatora) umożliwiający dwustronną komunikację analizatora z LSI i przesyłanie danych. Zintegrowanie analizatora z siecią LIS na koszt wykonawcy | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania nowych testów pojawiających się w ofercie producenta w czasie trwania umowy | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

1.Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych oferta zostanie odrzucona bez dalszej

oceny

2. W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest on obligatoryjnie

wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.”

2) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 16 marca 2023 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „17 marca 2023 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „16 marca 2023 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „17 marca 2023 r. o godz. 12:00”,

4) w Rozdziale 22 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 kwietnia 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 15 kwietnia 2023 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 14.03.2023 r. modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.