Toruń, 2023-11-29

L.dz. SSM.DZP.200.80.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów ortopedycznych.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 3 -  Sterylne tytanowe gwoździe śródszpikowe II wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Część 3 –  Sterylne tytanowe gwoździe śródszpikowe II

|  | TABELA A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| 1. | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy sterylny. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 13mm , w długościach od 300mm do 480mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gwóźdź o średnicy od 14mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruby doszyjkowe o średnicy 6.5 mm i długościach od 60 mm do 130 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruby dystalne blokujące o średnicy 5.0 i długościach 26-100 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Śruby dystalne blokujące o średnicy 6.0 w długościach 26-100 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| II | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny sterylny. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkretarzowych sterylny. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugiecia 6ş (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-osiowym), z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruby 5,0 blokujące, gniazdo gwiazdkowe w długości 26-100mm (Przeskok: 26-80 co 2mm, 80-100 co 5mm). Instrumentarium wyposażone w celownik przezierny dla promieni RTG do blokowania w dalszej części gwoździa z precyzyjnym systemem korekcji odkształcenia gwoździa po jego wprowadzeniu. Rozmiary: długości: (gwoździe krótkie) 170mm, 200mm, 240mm, (gwoździe długie) 300mm, 340mm, 380mm, 420mm. Katach CCD: 125ş, 130ş, 135ş. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gwóźdź krótki | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Gwóźdź długi | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Śruba doszyjkowa perforowana, dająca możliwość augumentacji, w długości Od 80mm do 120mm | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Śruba dystalna blokująca 5.0 dł.26-100mm | Szt. | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |
| III | Gwóźdź udowy ante/retrograde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy sterylny. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizacje. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od300mm do 480mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 15mm , w długościach od 300mm do 480mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Śruby dystalne blokujące o średnicy 5.0 w długościach 26-100 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Śruby dystalne blokujące o średnicy 6.0 w długościach 26-100 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Zaślepka w długościach od 0mm do 20mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ostrze spiralno-nożowe dł. od 45mm do 100mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Zaślepka do ostrza spiralno-nożowego | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Gwóźdź podudziowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź tytanowy podudziowy Sterylny. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Gwóźdź o średnicy od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe kaniulowane. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Śruby blokujące: o średnicy 4.0 w długościach 18-80 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Śruby blokujące: o średnicy 5.0 w długościach 26-100 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Śruby blokujące: korowo gąbczaste o średnicy 5.0 i długościach 30-90 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Zaślepka do blokowania śrub korowo gąbczastych. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| V | Gwóźdź ramienny ante/retrograde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy i kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa: 7mm, 9mm oraz 11mm od 150mm do 320mm. Śruba blokująca średnica 4mm 18-60mm, ostrze spiralno nożowe o dłg 34-54mm. Plus zaślepka do gwoździa i śruby spiralnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy dł.150mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy dł.190mm-320mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Śruby blokujące o średnicy 4.0 w długościach 18-60 mm | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Ostrze spiralno-nożowe, dł. Od 34mm do 54mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Zaślepka do gwoździa dedykowana do ostrza i śruby | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| VI | dzierżawa wiertarki ortopedycznej dostosowanej parametrami do zabiegów z użyciem gwoździ w/w | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| VII | dzierżawa bezobsługowych kontenerów dostosowanych wymiarami i parametrami do poszczególnego instrumentarium dla każdego rodzaju gwoździa z pkt. I-VI i wiertarki z pkt. VII | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
|  | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |
| Lub tabela B |
| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| I | GWÓŹDŹ KRĘTARZOWY TYTANOWY, KANIULOWANY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W części bliższej ugięcie boczne 6° oraz przednie 2.5° korespondujące z anatomią bliższego końca kości udowej. W części dalszej ugięcie tylne 5° (dla gwoździ Ø11 i Ø13 ugięcie 3°) ułatwiające implantację szczególnie w bliższego końca k. udowej). Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego przy użyciu dwóch równoległych śrub gąbczastych ciągnących Ø6.5 mm poprowadzonych pod kątem 125˚, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, lub dwoma krzyżującymi się śrubami korowymi Ø6.5 mm nagwintowanymi na całej długości.Gwóźdź dostępny w romiarach: Ø9 mm, Ø11 i Ø13 mm , dł. od 280 mm do 480 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-100 mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 13mm , w długościach od 280mm do 480mm. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | śruby korowe 4,5mm w długościach od 24mm do 80mm | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | śruba gąbczasta/ korowa 6,5mm w długościach od 40mm do 100 mm | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | zaślepka | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| II | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny.Boczne wygięcie w części proksymalnej 4°, średnica proksymalna gwoździa ø15.6 mm. Gwóźdź krótki: dł.180 mm, śr. ø9, ø11, ø13mm, uniwersalny, gwóźdź długi: dł. 260-460mm, śr. ø9, ø11,ø 13mm, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm, krzywa ugięcia 1800mm, kąt CCD:125°,130°. Dodatkowe wygięcie gwoździa długiego w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej, śruba doszyjkowa ø 10.5 mm z owalnym gwintem podpierającym, długość 70-130mm ze skokiem co 5mm, samogwintująca. Zintegrowany mechanizm blokujący statycznie i dynamicznie śrubę doszyjkową, dodatkowa antyrotacyjna śruba doszyjkowa ø5mm, dł.70-110 mm, zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0, 5, 10mm. Możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej. śruba dystalna ø5mm, dł. 20-80mm. instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gwóźdź krótki | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Gwóźdź długi | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Śruba doszyjkowa | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Śruba blokująca | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Śruba antyrotacyjna | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Zaślepka | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |
| III | Gwóźdź udowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź udowy, uniwersalny kaniulowany, tytanowy sterylny. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Gwóźdż posiada w części proksymalnej 3 otwory pod śruby blokujące (L-M). Wielopłaszczyznowe blokowanie dystalne (2 śruby L-M, 2 śruby A-P), Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizacje odpowiednio 10 i 5mm. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi – dostępny w rozmiarach od średnicy 9mm do 15mm, długościach od 280mm do 480mm, ze skokiem co 20mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-100mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 15mm , w długościach od 280mm do 480mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Śruby blokujące Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-00mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Śruby korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Gwóźdź podudziowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno bliższej, jak i dalszej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub o średnicy 5.5 mm i długościach od 25 mm do 120 mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, przy użyciu śrub Ø4.5 mm i długościach 24 - 80 mm. Dodatkowo w części bliższej podłużny otwór pozwalający na kompresję odłamów do 7 mm. Ugięcie gwoździa w płaszczyźnie strzałkowej, zarówno w części bliższej jak i dalszej, odpowiednio 8° i 2°. Średnica proksymalna gwoździa 11.5 mm. W części dalszej gwóźdź w rozmiarach Ø8 – 13 mm, dł. 240 – 435 mm, ze skokiem co 15 mm. Pakowany sterylnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | gwóźdź | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Pakowana sterylnie. Materiał tytan. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | śruby korowe 4,5mm w długościach od 24mm do 80mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | śruby korowe 5,5mm w długościach od 25mm do 120mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| V | Gwóźdź ramienny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø10 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w cześci dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gabczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa Ø9.2 mm. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 200- 300 mm, ze skokiem co 10 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 10mm,zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | śruba korowa 3,5 mm w długościach od 20mm do 40mm dla gwoździa o średnicy 7-8mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Śrubka Korowa 4,5mm w długościach od 20mm do 70mm dla gwoździa o średnicy 9-10mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Śruba gąbczasta 4,8mm w długościach od 30 mm do 76mm dla gwoździa o średnicy 7-10mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| VI | dzierżawa wiertarki ortopedycznej dostosowanej parametrami do zabiegów z użyciem gwoździ w/w | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| VII | dzierżawa bezobsługowych kontenerów dostosowanych wymiarami i parametrami do poszczególnego instrumentarium dla każdego rodzaju gwoździa z pkt. I-VI i wiertarki z pkt. VII | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| X | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |

„

,a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści; „

Część 3 –  Sterylne tytanowe gwoździe śródszpikowe II

|  | TABELA A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| I | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny sterylny. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkretarzowych sterylny. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugiecia 6ş (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-osiowym), z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruby 5,0 blokujące, gniazdo gwiazdkowe w długości 26-100mm (Przeskok: 26-80 co 2mm, 80-100 co 5mm). Instrumentarium wyposażone w celownik przezierny dla promieni RTG do blokowania w dalszej części gwoździa z precyzyjnym systemem korekcji odkształcenia gwoździa po jego wprowadzeniu. Rozmiary: długości: (gwoździe krótkie) 170mm, 200mm, 240mm, (gwoździe długie) 300mm, 340mm, 380mm, 420mm o kątach CCD: 125stopni, 130stopni, 135stopni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwóźdź krótki | Szt. | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gwóźdź długi | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruba doszyjkowa perforowana, dająca możliwość augumentacji, w długości Od 80mm do 120mm | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruba dystalna blokująca 5.0 dł.26-100mm | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| II | dzierżawa wiertarki ortopedycznej dostosowanej parametrami do zabiegów z użyciem gwoździ w/w | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| III | dzierżawa bezobsługowych kontenerów dostosowanych wymiarami i parametrami do poszczególnego instrumentarium dla każdego rodzaju gwoździa z pkt. I i wiertarki z pkt. II | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| VI. | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |
| Lub tabela B |
| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| I | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Boczne wygięcie w części proksymalnej 4°, średnica proksymalna gwoździa ø15.6 mm. Gwóźdź krótki: dł.180 mm, śr. ø9, ø11, ø13mm, uniwersalny, gwóźdź długi: dł. 260-460mm, śr. ø9, ø11,ø 13mm, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm, krzywa ugięcia 1800mm, kąt CCD:125°,130°. Dodatkowe wygięcie gwoździa długiego w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej, śruba doszyjkowa ø 10.5 mm z owalnym gwintem podpierającym, długość 70-130mm ze skokiem co 5mm, samogwintująca. Zintegrowany mechanizm blokujący statycznie i dynamicznie śrubę doszyjkową, dodatkowa antyrotacyjna śruba doszyjkowa ø5mm, dł.70-110 mm, zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0, 5, 10mm. Możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej. śruba dystalna ø5mm, dł. 20-80mm. instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwóźdź krótki | Szt. | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gwóźdź długi | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruba doszyjkowa | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruba blokująca | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Śruba antyrotacyjna | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Zaślepka | Szt. | 172 |  |  |  |  |  |  |
| II | dzierżawa wiertarki ortopedycznej dostosowanej parametrami do zabiegów z użyciem gwoździ w/w | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| III | dzierżawa bezobsługowych kontenerów dostosowanych wymiarami i parametrami do poszczególnego instrumentarium dla każdego rodzaju gwoździa z pkt. I i wiertarki z pkt. II | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| VI. | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 29.11.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.