Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 8 – „Cieplarka” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 8

Przedmiot zamówienia – Cieplarka

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, nie starsze niż 2020r |  |  |
|  | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |
| 3 | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu |  |  |
| 4 | Klasa i typ bezpieczeństwa aparatu, podać |  |  |
|  | OGÓLNE |  |  |
| 6 | Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych, tekstyliów, strzykawek, przyrządów |  |  |
| 7 | Stała temperatura powietrza w komorze +42°C +/- 2°C |  |  |
| 8 | System ogrzewania-obieg ciepłego powietrza |  |  |
| 9 | Zasilanie z sieci 230 V, 50 Hz |  |  |
| 10 | Przeszklone drzwi umożliwiające wizualną kontrolę zawartości szafy |  |  |
| 11 | Wyposażona w 9 półek ze stali pokrytej plastikiem |  |  |
| 12 | Pojemność min. 300 litrów |  |  |
| 13 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej |  |  |
| 14 | Wskaźnik ogrzewania, awarii oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach |  |  |
| 15 | Wyłącznik główny oraz wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na froncie urządzenia |  |  |
| 16 | Obudowa i wnętrze odporne na korozję |  |  |
| 17 | Możliwość wyjęcia półek w celu wyczyszczenia i dezynfekcji urządzenia. |  |  |
| 18 | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne, działanie środków myjąco dezynfekujących i na korozję |  |  |
| 19 | Mechaniczne i elektroniczne czujniki zapobiegające przegrzaniu |  |  |
| 20 | Cztery kółka zapewniające mobilność urządzenia |  |  |
| 21 | Możliwość blokady min. 2 kółek |  |  |
| 22 | Izolacja zapobiegająca utratom ciepła |  |  |
| 23 | Wymiary nie większe niż (wys. x gł. x szer.): 185cmx70cmx70cm |  |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 8

Przedmiot zamówienia – Cieplarka

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, nie starsze niż 2020r | TAK |  |
|  | CERTYFIKATY JAKOŚCI | TAK |  |
| 3 | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu | TAK |  |
| 4 | Klasa i typ bezpieczeństwa aparatu, podać | TAK |  |
|  | OGÓLNE | TAK |  |
| 6 | Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych, tekstyliów, strzykawek, przyrządów | TAK |  |
| 7 | Stała temperatura powietrza w komorze +42°C +/- 2°C | TAK |  |
| 8 | System ogrzewania-obieg ciepłego powietrza | TAK |  |
| 9 | Zasilanie z sieci 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 10 | Przeszklone drzwi umożliwiające wizualną kontrolę zawartości szafy | TAK |  |
| 11 | Wyposażona w 9 półek ze stali pokrytej plastikiem lub wyposażona w 5 półek ze stali z plastikową rączką z możliwością regulacji i zdejmowania | TAK |  |
| 12 | Pojemność min. 300 litrów | TAK |  |
| 13 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
| 14 | Wskaźnik ogrzewania, awarii oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach | TAK |  |
| 15 | Wyłącznik główny oraz wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na froncie urządzenia | TAK |  |
| 16 | Obudowa i wnętrze odporne na korozję | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyjęcia półek w celu wyczyszczenia i dezynfekcji urządzenia. | TAK |  |
| 18 | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne, działanie środków myjąco dezynfekujących i na korozję | TAK |  |
| 19 | Mechaniczne i elektroniczne czujniki zapobiegające przegrzaniu | TAK |  |
| 20 | Cztery kółka zapewniające mobilność urządzenia | TAK |  |
| 21 | Możliwość blokady min. 2 kółek | TAK |  |
| 22 | Izolacja zapobiegająca utratom ciepła | TAK |  |
| 23 | Wymiary nie większe niż (wys. x gł. x szer.): 177-185cmx70-79cmx70-74cm | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.