Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 5 – „Diatermia z argonem” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 5

Przedmiot zamówienia – Diatermia z argonem

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna fabrycznie nowa, nie powystawowa | TAK/podać |  |  |
| 2. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać |  |  |
| 3. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać |  |  |
| 4. | Interaktywny ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać |  |  |
| 5. | Ekran z bezodpryskowego szkła bezpiecznego | TAK/NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Blokada ekranu przed przypadkowym uruchomieniem | TAK/NIE | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |  |
| 7. | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK / podać |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać |  |  |
| 9. | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK/podać |  |  |
| 10. | Menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów | TAK / podać |  |  |
| 11. | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach wraz ze zmianą mocy i efektów | TAK/podać |  |  |
| 12. | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu diatermii | TAK/podać |  |  |
| 13. | Możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego w języku polskim na ekranie aparatu, | TAK/NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 14. | System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody | TAK/podać |  |  |
| 15. | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego | TAK/podać |  |  |
| 16. | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | TAK / podać |  |  |
| 17. | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla min. 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK / podać |  |  |
| 18. | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK / podać |  |  |
| 19. | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400W ± 5% | TAK / podać |  |  |
| 20. | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK / podać |  |  |
| 21. | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK / podać |  |  |
| 22. | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W ±5% | TAK / podać |  |  |
| 23. | Tryby koagulacji monopolarnej min.: - miękka, - min. 3 forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca), - spray, - gastro, - laparoskopia | TAK/podać |  |  |
| 24. | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK/NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 25. | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu | TAK/NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 26. | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK/podać |  |  |
| 27. | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK / podać |  |  |
| 28. | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK / podać |  |  |
| 29. | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK / podać |  |  |
| 30. | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co max. 0,1W | TAK/podać |  |  |
| 31. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją autostart regulowaną z dokładnością co max. 0,05 sekundy w zakresie min. od 0,5s do 2,5s | TAK/podać |  |  |
| 32. | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm | TAK / podać |  |  |
| 33. | Cykl zamykania dużych naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK/podać |  |  |
| 34. | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny lub w rękojeści | TAK/NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 35. | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK/podać |  |  |
| 36. | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK / podać |  |  |
| 37. | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK / podać |  |  |
| 38. | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny wielorazowy, kabel wielorazowy do pęsety bipolarnej, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK/podać |  |  |
| 39. | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK/podać |  |  |
| 40. | Aktualizacja oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK / podać |  |  |
| 41. | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK / podać |  |  |
| 42. | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK / podać |  |  |
| 43. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa, sala operacyjna | TAK / podać |  |  |
| 44. | Możliwość współpracy ze zintegrawanymi systemami sali operacyjnej | TAK/podać |  |  |
| 45. | Możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi i wiolorazowym argonowym kablem przyłączeniowym. | TAK/NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Ewakuator dymu |  |  |  |
| 46. | Wydajność min. 700l/min | TAK/podać |  |  |
| 47. | Trzy poziomy wydajności odsysania, ustawianie jednym przyciskiem | TAK/podać |  |  |
| 48. | Wyświetlacz filtra głównego | TAK/podać |  |  |
| 49. | Wskaźnik stanu filtra głównego | TAK/podać |  |  |
| 50. | Czterostopniowy filtr (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy) łatwy do wymiany, umieszczony na panelu z przodu urządzenia | TAK/podać |  |  |
| 51. | Waga max. 6 kg z filtrem | TAK/podać |  |  |
| 52. | Trzy średnice wejścia akcesoriów 22mm; 9,5mm; 8,4mm | TAK/podać |  |  |
| 53. | Głośność urządzenia na poziomie nie większym niż 55dBa | TAK/podać |  |  |
| 54. | Czujnik aktywacji (automatyczna aktywacja ssania podczas aktywacji cięcia i koagulacji) | TAK/podać |  |  |
| 55. | Włącznik nożny pneumatyczny | TAK/podać |  |  |
|  | Platforma jezdna |  |  |  |
| 56. | Platforma fabrycznie nowa | TAK/podać |  |  |
| 57. | Platforma na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem, tunelem na kable z ukośną półką z czterema otworami pod aparat elektrochirurgiczny, regulowana pólka na ewakuator dymu z możliwośćią montażu na dowolnej wysokości, koszyk odkładczy. Platforma wyposażona w: podstawa/miejsce na przełącznik nożny podwójny z dodatkowym przyciskiem, uchwyt na pojedynczy włącznik nożny, uchwyt do przetaczania z możliwośćią montażu z przodu aparatu. | TAK/podać |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |  |
| 58. | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | TAK |  |  |
| 59. | Pojedynczyy włącznik nożny do koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | TAK |  |  |
| 60. | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci 174x122mm,dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2, powierzchnia całkowita 175 cm2. op.100szt. | TAK |  |  |
| 61. | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK |  |  |
| 62. | Kabel bipolarny, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK |  |  |
| 63. | Jednorazowa, sterylna, regulowana pod względem długości, rękojeść do odprowadzania dymu, powstającego w wyniku napalania tkanek z zintegrowaną elektrodą nożą NON-STICK, 3-metrowym kablem, wtykiem trójbolcowym i kaburą, opakowanie 10szt. | TAK |  |  |
| 64. | Filtr do ewakuatora dymu, 35 roboczo godzin op.2szt | TAK |  |  |
| 65. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |  |
| 66. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia z argonem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 5

Przedmiot zamówienia – Diatermia z argonem

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna fabrycznie nowa, nie powystawowa | TAK/podać |  |  |
| 2. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać |  |  |
| 3. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać |  |  |
| 4. | Interaktywny ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać |  |  |
| 5. | Ekran z bezodpryskowego szkła bezpiecznego | TAK /NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Blokada ekranu przed przypadkowym uruchomieniem | TAK /NIE | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |  |
| 7. | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK / podać |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać |  |  |
| 9. | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK/podać |  |  |
| 10. | Menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów | TAK / podać |  |  |
| 11. | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach wraz ze zmianą mocy i efektów | TAK/podać |  |  |
| 12. | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu diatermii | TAK/podać |  |  |
| 13. | Możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego w języku polskim na ekranie aparatu, | TAK /NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 14. | System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody | TAK/podać |  |  |
| 15. | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego | TAK/podać |  |  |
| 16. | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | TAK / podać |  |  |
| 17. | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla min. 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK / podać |  |  |
| 18. | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK / podać |  |  |
| 19. | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400W ± 5% | TAK / podać |  |  |
| 20. | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK / podać |  |  |
| 21. | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK / podać |  |  |
| 22. | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W ±5% | TAK / podać |  |  |
| 23. | Tryby koagulacji monopolarnej min.: - miękka, - min. 3 forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca), - spray, - gastro, - laparoskopia | TAK/podać |  |  |
| 24. | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK /NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 25. | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu | TAK / NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 26. | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK/podać |  |  |
| 27. | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK / podać |  |  |
| 28. | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK / podać |  |  |
| 29. | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK / podać |  |  |
| 30. | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co max. 0,1W | TAK/podać |  |  |
| 31. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją autostart regulowaną z dokładnością co max. 0,05 sekundy w zakresie min. od 0,5s do 2,5s | TAK/podać |  |  |
| 32. | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm | TAK / podać |  |  |
| 33. | Cykl zamykania dużych naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK/podać |  |  |
| 34. | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny lub w rękojeści | TAK /NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
| 35. | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK/podać |  |  |
| 36. | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK / podać |  |  |
| 37. | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK / podać |  |  |
| 38. | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny wielorazowy, kabel wielorazowy do pęsety bipolarnej, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK/podać |  |  |
| 39. | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK/podać |  |  |
| 40. | Aktualizacja oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK / podać |  |  |
| 41. | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK / podać |  |  |
| 42. | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK / podać |  |  |
| 43. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa, sala operacyjna | TAK / podać |  |  |
| 44. | Możliwość współpracy ze zintegrawanymi systemami sali operacyjnej | TAK/podać |  |  |
| 45. | Możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi i wiolorazowym argonowym kablem przyłączeniowym. | TAK /NIE | TAK - 5pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Ewakuator dymu |  |  |  |
| 46. | Wydajność min. 700l/min | TAK/podać |  |  |
| 47. | Trzy poziomy wydajności odsysania, ustawianie jednym przyciskiem | TAK/podać |  |  |
| 48. | Wyświetlacz filtra głównego | TAK/podać |  |  |
| 49. | Wskaźnik stanu filtra głównego | TAK/podać |  |  |
| 50. | Czterostopniowy filtr (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy) łatwy do wymiany, umieszczony na panelu z przodu urządzenia | TAK/podać |  |  |
| 51. | Waga max. 6 kg z filtrem | TAK/podać |  |  |
| 52. | Trzy średnice wejścia akcesoriów 22mm; 9,5mm; 8,4mm | TAK/podać |  |  |
| 53. | Głośność urządzenia na poziomie nie większym niż 55dBa | TAK/podać |  |  |
| 54. | Czujnik aktywacji (automatyczna aktywacja ssania podczas aktywacji cięcia i koagulacji) | TAK/podać |  |  |
| 55. | Włącznik nożny pneumatyczny | TAK/podać |  |  |
|  | Platforma jezdna |  |  |  |
| 56. | Platforma fabrycznie nowa | TAK/podać |  |  |
| 57. | Platforma na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem, tunelem na kable z ukośną półką z czterema otworami pod aparat elektrochirurgiczny, regulowana pólka na ewakuator dymu z możliwośćią montażu na dowolnej wysokości, koszyk odkładczy. Platforma wyposażona w: podstawa/miejsce na przełącznik nożny podwójny z dodatkowym przyciskiem, uchwyt na pojedynczy włącznik nożny, uchwyt do przetaczania z możliwośćią montażu z przodu aparatu. | TAK/podać |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |  |
| 58. | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | TAK |  |  |
| 59. | Pojedynczyy włącznik nożny do koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | TAK |  |  |
| 60. | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci 174x122mm,dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2, powierzchnia całkowita 175 cm2. op.100szt. | TAK |  |  |
| 61. | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK |  |  |
| 62. | Kabel bipolarny, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK |  |  |
| 63. | Jednorazowa, sterylna, regulowana pod względem długości, rękojeść do odprowadzania dymu, powstającego w wyniku napalania tkanek z zintegrowaną elektrodą nożą NON-STICK, 3-metrowym kablem, wtykiem trójbolcowym i kaburą, opakowanie 10szt. | TAK |  |  |
| 64. | Filtr do ewakuatora dymu, 35 roboczo godzin op.2szt | TAK |  |  |
| 65. | Przystawka argonowa | TAK |  |  |
| 66. | Reduktor ciśnienia | TAK |  |  |
| 67. | Butla na argon | TAK |  |  |
| 68. | Pojedynczy uchwyt ba butlę, prawy | TAK |  |  |
| 69. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
| 70. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia z argonem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że :

- w „załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Część Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczuleń Producent: Nazwa i typ”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Część 6 Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczuleń Producent: Nazwa i typ”,

- w załączniku nr 1, w części 12 „Inne wyposażenia meblowe”  wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Meble medyczne metalowe lakierowane proszkowo:

Meble medyczne metalowe wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi  wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care, wspomagającym walkę z zakażeniami szpitalnymi. Fronty szaf i szafek wykonane z podwójnej ocynkowanej, lakierowanej blachy, z wygłuszeniem odpornym na wilgoć. Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu  cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Fronty wyposażone w silikonowe uszczelki. Korpusy szaf i szafek wykonane z blachy w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco- wygłuszającym odpornym na wilgoć, wyposażone w trwale zintegrowane, metalowe cokoły nośne wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Grubość ścianek bocznych 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.   Szafki wiszące posiadające okapnik zintegrowany z korpusem, wysokość okapnika 28 mm. Okapnik zdecydowanie podwyższa walory higieniczne mebla. Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ram koszy i kuwet co 25 mm , co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Szuflady o zróżnicowanych wysokościach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°. Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne. Fronty o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej,  kompozytowego konglomeratu mineralnego lub z płyty laminowanej. Blaty wykończone listwami przyściennymi. Po zamontowaniu meble są szczelnie silikonowane. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji .”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Meble medyczne metalowe lakierowane proszkowo:

Meble medyczne metalowe wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi  lub  z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi  wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care lub równoważne, wspomagającym walkę z zakażeniami szpitalnymi. Fronty szaf i szafek wykonane z podwójnej ocynkowanej, lakierowanej blachy, z wygłuszeniem odpornym na wilgoć. Uchwyty w kształcie litery "C", wykonane ze stopu  cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Fronty wyposażone w silikonowe uszczelki. Korpusy szaf i szafek wykonane z blachy w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco- wygłuszającym odpornym na wilgoć, wyposażone w trwale zintegrowane, metalowe cokoły nośne wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Grubość ścianek bocznych 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.   Szafki wiszące posiadające okapnik zintegrowany z korpusem, wysokość okapnika 28 mm. Okapnik zdecydowanie podwyższa walory higieniczne mebla. Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ram koszy i kuwet co 25 mm , co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Szuflady o zróżnicowanych wysokościach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z regulacją elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie skrzydła o kąt 160°. Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne. Fronty o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej,  kompozytowego konglomeratu mineralnego lub z płyty laminowanej. Blaty wykończone listwami przyściennymi. Po zamontowaniu meble są szczelnie silikonowane. Zabudowa stanowi jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.