Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 2 – „Ssak” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 2

Przedmiot zamówienia - Ssak

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak jezdny – podstawa na dwóch kółkach umożliwiających łatwe i szybkie przemieszczanie ssaka | TAK |  |  |
| 2 | Pompa bezolejowa | TAK |  |  |
| 3 | Moc ssania ( przepływowość ) do 45 litrów na minutę | TAK |  |  |
| 4 | Zakres siły ssania 0-82 kPa (0 -620 mmHg) | TAK |  |  |
| 5 | Ssak wyposażony w regulator siły ssania z czytelnym manometrem – płynna regulacja siły ssania | TAK |  |  |
| 6 | Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki 1 lub 2 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1 lub 2 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem | TAK |  |  |
| 7 | Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania | TAK |  |  |
| 8 | Dwuetapowe zabezpieczenie ssaka przed zalaniem | TAK |  |  |
| 9 | Ssak wyposażony w dwa mocowniki do zbiorników wielorazowych | TAK |  |  |
| 10 | Kabel zasilający min. 2,5 metrowy | TAK |  |  |
| 11 | Wyposażony w system płynnego przełączania ssania z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |  |
| 12 | Wyposażony w koszyk na dreny i akcesoria | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość zamontowania włącznika nożnego | TAK |  |  |
| 14 | Waga max do 17 kg | TAK | =17 kg 0 pkt < 17 kg 20 pkt |  |
| 15 | Poziom hałasu max 40dB | TAK | =40- 0 pkt <40 20 pkt |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 17 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSAK | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 2

Przedmiot zamówienia - Ssak

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak jezdny – podstawa na dwóch kółkach umożliwiających łatwe i szybkie przemieszczanie ssaka | TAK |  |  |
| 2 | Pompa bezolejowa | TAK |  |  |
| 3 | Moc ssania ( przepływowość ) do 45 litrów na minutę | TAK |  |  |
| 4 | Zakres siły ssania od 0 do 82-93 kPa (0 -620 mmHg) | TAK |  |  |
| 5 | Ssak wyposażony w regulator siły ssania z czytelnym manometrem – płynna regulacja siły ssania | TAK |  |  |
| 6 | Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki 1 lub 2 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1 lub 2 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem | TAK |  |  |
| 7 | Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania lub ssak wyposażony w dwa zbiorniki 2 litrowe kompatybilne z wkładami jednorazowymi oraz współpracujące z jednym źródłem ssania zabezpieczonym filtrem hydrofobowym | TAK |  |  |
| 8 | Dwuetapowe zabezpieczenie ssaka przed zalaniem | TAK |  |  |
| 9 | Ssak wyposażony w dwa mocowniki do zbiorników wielorazowych | TAK |  |  |
| 10 | Kabel zasilający min. 2,5 metrowy | TAK |  |  |
| 11 | Wyposażony w system płynnego przełączania ssania z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |  |
| 12 | Wyposażony w koszyk na dreny i akcesoria | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość zamontowania włącznika nożnego | TAK |  |  |
| 14 | Waga max do 21 kg | TAK | =21 kg 0 pkt <21 kg 20 pkt |  |
| 15 | Poziom hałasu max 40dB | TAK | =40- 0 pkt <40 20 pkt |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 17 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSAK | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 9 – „Zestaw monitorowania pacjenta” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 9

Przedmiot zamówienia – Zestaw monitorowania pacjenta

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor o konstrukcji kompaktowej. | TAK |  |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 12", rozdzielczości co najmniej 1200x800 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | TAK |  |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. | TAK |  |  |
| 4. | Min. 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK | =6- 0 pkt >6- 20 pkt |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |  |
| 7. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |  |  |
| 8. | wyjście do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK |  |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | TAK |  |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |  |
| 9. | Kompatybilność z posiadaną centralą CMS Mindray | TAK |  |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |
| 10. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |  |
| 11. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |  |
| 12. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK |  |  |
| 13. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |  |
| 14. | Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2 | TAK |  |  |
| 15. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |  |
| 16. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |  |
| 17. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |  |
| 18. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |  |
| 19. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |  |
| 20. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |  |
| 21. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w czasie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK |  |  |
| 22. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |  |
| 23. | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. | TAK |  |  |
| 24. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |  |
| 25. | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |  |
| 26. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK | =3 wzorce- 0 pkt >3 wzorce- 20pkt |  |
| 27. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | TAK |  |  |
| 28. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | TAK |  |  |
| 29. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |  |
| 30. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |  |
| 31. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |  |
| 32. | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | TAK |  |  |
| 33. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, | TAK |  |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |  |
| 34. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |  |
| 35. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |  |
| 36. | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |  |
| 37 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |  |
| 38 | Instrukcja w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw monitorowania pacjenta | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 9

Przedmiot zamówienia – Zestaw monitorowania pacjenta

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor o konstrukcji kompaktowej. | TAK |  |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 12", rozdzielczości co najmniej 1200x800 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | TAK |  |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. | TAK |  |  |
| 4. | Min. 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK | =6- 0 pkt >6- 20 pkt |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |  |
| 7. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |  |  |
| 8. | wyjście do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK |  |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | TAK |  |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |  |
| 9. | Kompatybilność z posiadaną centralą CMS Mindray | TAK |  |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |
| 10. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |  |
| 11. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |  |
| 12. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK |  |  |
| 13. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |  |
| 14. | Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2 | TAK/NIE |  |  |
| 15. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |  |
| 16. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |  |
| 17. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |  |
| 18. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |  |
| 19. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |  |
| 20. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |  |
| 21. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w czasie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK |  |  |
| 22. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) lub funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin z informacją o wartościach ciśnienia; średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego, minimalnego, procentowego przekroczenia górnego oraz dolnego limitu w granicach ustalonych alarmów | TAK |  |  |
| 23. | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. | TAK |  |  |
| 24. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |  |
| 25. | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |  |
| 26. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru) lub sygnalizacja alarmowa w zakresie 3 poziomów tj. wysoki, średni oraz niski | TAK | =3 wzorce- 0 pkt >3 wzorce- 20pkt |  |
| 27. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | TAK |  |  |
| 28. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | TAK |  |  |
| 29. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |  |
| 30. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |  |
| 31. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |  |
| 32. | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | TAK |  |  |
| 33. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, | TAK |  |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |  |
| 34. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |  |
| 35. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |  |
| 36. | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |  |
| 37 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |  |
| 38 | Instrukcja w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw monitorowania pacjenta | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 7 – „Defibrylator” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 7

Przedmiot zamówienia - Defibrylator

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Wartości wymagane TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |  |
| INNE |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK | 7”- 0 pkt >7”- 10 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK |  |  |
| SPO2 |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| NIBP |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 7

Przedmiot zamówienia - Defibrylator

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Wartości wymagane TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg lub Defibrylator o wadze 8,6 kg z łyżkami do defibrylacji zewnętrznej, dwoma akumulatorami, rejestrator/drukarka, wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci lub Defibrylator wyposażony w łyżki defibracyjne oraz nakładki pediatryczne | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania lub Zasilanie akumulatorowe: akumulatory litowo-jonowe zapewniające: Monitorowanie: 360 minut; Defibrylacja: wyładowania z energią 360 J – 420; Elektrostymulacja: 320 minut. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) lub Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zasilacz w zestawie z defibrylatorem) | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test), możliwość ustawienia godziny wykonania testu, wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie, Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu, dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku lub wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie z wydrukiem danych: data/godzina, wynik testu z dostępnym archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku lub Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu, godzina auto testu 03:00. Możliwość wykonania auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych do działu technicznego, koordynatora medycznego (wymaga podłączenia modemu). | TAK |  |  |
| INNE |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG - Podsumowana testów użytkownika - Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową - Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) lub Możliwość przesyłania raportów o pacjentach przy użyciu następujących metod: bezprzewodowe połączenie np. Bluetooth, bezpośrednie połączenie przewodowe między defibrylatorem a komputerem lub bramą i przesyłać dane za pośrednictwem połączenia przewodowego. Aparat jest zgodny z częścią 15 norm FCC, złącze szeregowe Komunikacja RS232; Dostępne napięcie +12 V. Po włączeniu defibrylatora jest tworzony zapis danych o pacjencie oznaczany bieżącą datą i godziną. Wszystkie zdarzenia i związane z nimi krzywe są zapisywane w postaci cyfrowej w zapisie danych o pacjencie w postaci raportów, które można drukować czy przesyłać do systemu dostępnego w wewnętrznej sieci szpitalnej. Każdy zapis danych o pacjencie przechowywany w archiwum można wydrukować, przesłać, pobrać lub usunąć. Urządzenie przechwytuje i gromadzi w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. Użytkownik może wybierać i drukować raporty oraz przenosić zapisane informacje za pomocą dostępnych metod komunikacji. Typy raportów: trzy formaty zapisu zdarzeń krytycznych: krótki, średni i długi; 12-odprowadzeniowe EKG z określeniami; Ciągły zapis krzywych (tylko transfer); Zestawienie trendów; Zestawienie parametrów życiowych; Raport migawkowy. Możliwość przesyłania raportów do systemu dane zawierają następujące informacje: stan akumulatora, stan adaptera zasilania, informacje o użytkowaniu urządzenia, ustawienia konfiguracyjne produkcji, wyniki automatycznych testów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia lub Defibrylator wyposażony w czujnik kapnometrii | TAK |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK | 7”- 0 pkt >7”- 10 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG lub pamięć min. 100 pacjentów, min.72 godzin trendów oraz ciągłym zapisem EKG z ostatnich 16 godzin lub Urządzenie gromadzi w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. Pojemność pamięci: Łączna pojemność to 360 minut ciągłego monitorowania EKG, 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach albo 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi | TAK |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive lub Aparat może przesyłać dane za pośrednictwem komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej | TAK |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji, synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu lub kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms lub Maksymalne opóźnienie między impulsem synchronizacji a dostarczeniem energii, po uaktywnieniu wyjścia, wynosi nie więcej niż 60 ms. | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J lub Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym w zakresie 2 - 360 J, dostępne 25 poziomów energii zew., programowane przez użytkownika wartości energii AED dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią od 150 do 360J ; Tryb ręczny: Wybór energii: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 i 360 dżuli. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund lub czas ładowania do energii maksymalnej 360 J w 10 sekund, maksymalny czas od ładowania do gotowości do wstrząsu 200 J w 7 sekund. | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J lub energia defibrylacji w trybie AED od 100 do 360J, W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J lub w trybie AED programowanie wartości energii defibrylacji od 100 do 360J lub Tryb AED: automatyczna analiza EKG oraz generowane instrukcje zgodne z protokołem dotyczącym postępowania w przypadku pacjentów z zatrzymaniem, poziomy wyładowań z zakresu 150–360 J przy tym samym lub większym poziomie energii dla każdego kolejnego wyładowania krążenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii lub Wydzielony przycisk do bezpiecznego rozładowania defibrylatora w postaci pokrętła dialogowego z funkcją bezpiecznego rozładowania defibrylatora poprzez przyciśnięcie w/w pokrętła szybkiego wyładowania. Wydzielony przycisk do bezpiecznego rozładowania defibrylatora w postaci pokrętła dialogowego z funkcją bezpiecznego rozładowania defibrylatora poprzez przyciśnięcie w/w pokrętła szybkiego wyładowania. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta lub Defibrylator wyposażony w system doradczy, stanowiący system analizy EKG, w którym operator jest powiadamiany o wykryciu przez algorytm zapisu EKG wymagającego lub niewymagającego defibrylacji. System ten umożliwia osobom niewykwalifikowanym interpretację zapisu EKG w celu wykonania zabiegu ratującego życie u pacjentów, u których wystąpiło migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna. System mierzy impedancję klatki piersiowej. Gdy kontakt elektrod jest niewystarczający, AED wyświetla odpowiedni komunikat operatorowi. | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta lub analiza arytmii realizowaną na podstawie monitorowanych w czasie rzeczywistym sygnałów EKG | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-20 do 300-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto lub Rozmiar zapisu EKG: 4; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV (ustawione na 1 cm/mV w przypadku 12-odprowadzeniowego) | TAK |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF lub Złącze pacjenta typu CF, zabezpieczone przed defibrylacją | TAK |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta lub Monitor/defibrylator jako kompletny system do intensywnej terapii kardiologicznej podczas stosowania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych czynności ratujących życie. Konstrukcja urządzenia zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań klinicznych i technicznych. Monitor/defibrylator wyposażony w zaawansowaną pomoc w terapii pacjentów z OZW— łatwe uzyskanie badania 12-odprowadzeniowego EKG przed leczeniem, wykorzystanie do ciągłego monitorowania w tle wszystkich 12 odprowadzeń oraz alarmowanie o zmianach za pośrednictwem unikatowej funkcji śledzenia tendencji zmian odcinka ST. W połączeniu z internetową technologią zarządzania teletransmisjami, umożliwia automatyczne i jednoczesne przesyłanie najważniejszych danych o pacjencie w całym regionie, również do aktualnego systemu teleinformatycznego szpitala. | TAK |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną Zakres pomiaru od 0 do 150-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia lub Defibrylator wyposażony w czujnik kapnometrii, obecnie jedyne rekomendowane i wiarygodne narzędzie oceny jakości prowadzonych uciśnięć klatki piersiowej podczas prowadzenia RKO (Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC i AHA 2015) Zakres pomiaru ciśnienia parcjalnego CO2: 0 do 99 mmHg (0 do 13,2 kPa). Dokładność pomiaru częstości oddechów 0 do 70 oddechów na minutę: ±1 oddech na minutę; 71 do 99 oddechów na minutę: ±2 oddechy na minutę. Monitor EtCO2 oferuje: alarmy wysokiego i niskiego poziomu EtCO2, sterowane przez uaktywnienie funkcji ALARMY, alarm FiCO2 (wdychanego CO2), alarm – bezdech (automatyczny) | TAK |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30-40 do 170-210 imp./min | TAK |  |  |
| SPO2 |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1%, Zakres pomiaru pulsu od 20 do 254-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min lub Wyświetlany przedział saturacji: „<50” w przypadku poziomu poniżej 50%; od 50 do 100%. Dokładność saturacji: 70–100% (brak danych dla wartości z przedziału 0–69%) Pacjenci dorośli/ dzieci: ±2 cyfry (w warunkach bezruchu) ±3 cyfry (w warunkach ruchu) Dynamiczny wykres słupkowy siły sygnału; Ton tętna podczas wykrycia pulsacji SpO2 Przedział częstości tętna: od 25 do 240 uderzeń/minutę | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| NIBP |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) , Zakres pomiaru od 10 do 270-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg , Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. Lub Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) w trybie ręcznym i automatycznym; Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: od 30 do 255 mmHg, Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: od 15 do 220 mmHg, Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: od 20 do 235 mmHg, Dokładność pomiaru ciśnienia krwi: ±5 mmHg; Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych: do wyboru przez użytkownika, od 2 min do 60 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.